МОСКОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  И  ИНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  СИСТЕМ  ОБРАБОТКИ

ИНФОРМАЦИИ  И  УПРАВЛЕНИЯ  (ИТ-7)

ДИСЦИПЛИНА  "Теория информации"

Методические указания  к курсу лекций.

Специальность 22.02.03 "Автоматизированные системы обработки

информации и управления"

Москва,  2002

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

____________Проф. Соколов В.В.

"           "                               2002

АННОТАЦИЯ

Методические указания соответствуют программе курса “Теория информации” для студентов специальности 22.02.03. Рассматриваются следующие понятия: информация, сигал дискретный и непрерывный, канал, пропускная способность канала, спектр одиночного и периодического сигнала. Приводится теорема Котельникова. Понятия иллюстрируются многочисленными примерами, схемами, графиками. Целью методических указаний является помощь студентам при выполнении лабораторных и контрольных работ.

Авторы:  Морозова Т.Ю.

Научный редактор: проф. Петров О.М.

Рецензент:____________________________________

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ИТ-7

"__"____________2002 г.    Зав. кафедрой __________О.М. Петров

Ответственный от кафедры за выпуск учебно-методических материалов

Неравенство Рао - Крамера

Пусть из результатов эксперимента необходимо найти некоторый параметр.

x – результат;

α - параметр

Неравенство Рао – Крамера отвечает на вопрос:

Какова предельная точность оценки параметра?

Полное описание эксперимента P(x, α )-это вероятность получить данный результат  x эксперимента при конкретном значении искомого параметра α.

Пример:  Студент предлагает измерять высоту небоскреба H0, карабкаясь по стене и  последовательно прикладывая к ней барометр, длина которого L.

Предполагается , что  L ~ N (L0, σ2), n- число раз , которое барометр уложится на  высоте. Тогда n*L- результат измерения, H0- искомый параметр.

P(n*L, H0)=

Второй предлагаемый способ: бросить барометр с крыши и засечь время между моментом броска и звуком удара. Цена деления секундомера - 1 с.

Если пренебречь другими источниками погрешности,

1) P(t, H0)=1, при      ,

2) P(t, H0)=0  при

(g - ускорение свободного падения,  V- скорость звука).

Выражения 1) и 2)  это примеры  полного описания эксперимента при различных физических принципах измерения и различных типах погрешностей.

Доказательство неравенства Рао-Крамера

Пусть - оценка искомого параметра .   Матожидание оценки M, находим его , используя известную функцию  P(x,α)

α=

1= ( по определению)  В дальнейшем опускаем пределы интегрирования, они везде -бесконечности.

1=

0=  ( Функцию под интегралом можно умножить и поделить на Р , от этого ничего не изменится , но выражения преобразуются.

1=   =

Обозначим:

,  =z

, т.к. |r|(1,

DX*Dz(, и т.к.

, получаем:

– Неравенство Рао-Крамера.

g α α -  это количество информации по Фишеру.

Путем непосредственных вычислений можно показать , что  эту величину можно преобразовать и к другому виду

Если величина α однократно измерена прибором, погрешность которого распределена нормально со средним 0 и дисперсией (2 и получен отсчет х, то

.

Если имеем два независимых измерения, то:

~

~

т. е. информация в независимых экспериментах складывается.

Если в эксперименте определяется несколько величин α ( и соответственно результатов  х должно быть не меньше), то такому эксперименту соответствует таблица величин

Gij-элементы  информационной матрицы Фишера.

Если задача решается методом наименьших квадратов ,то

Gij=(ATWA)ij, где А- матрица планирования, W-  обратная ковариационная матрица погрешностей эксперимента. Если эксперименты независимы и оценка дисперсии одного отсчета S2y , то матрица G - диагональна

Неравенство Рао-Крамера становися равенством , т.е. решение методом наименьших квадратов даёт наименьшую погрешность в оценке  результата измерений.

Понятие информации по Шенону .

Рассмотрим некоторую систему: если  эта система может находится

в состояниях:            А1   А2   А3      ………………  Аm

с вероятностями:      р1    р2    р3      ……………….  рm,

то мы можем сказать что эта система обладает энтропией

Если же состояние этой  системы определено, то можно сказать о том, что мы получили количество информации, равное энтропии системы

Единицей информации может служить один бит – информация о системе из двух равновероятных  состояний:

- ½ ln ½  - ½ ln ½ = 1

Если система находится в одном из N равновероятных состояний, то количество информации равно:

Информация в независимых экспериментах складывается:

А1   А2……………  Аm                  B1   B2 …………….  Bn

P1    P2 ……………  Pm                  P'1    P'2 ……………  P'n

Пусть имеем K независимых систем.   Каждая система имеет m состояний.  При каком числе m энтропия будет максимальной , если Km=a ( постоянно)

,

lnm=1, т.е. наивыгоднейшее m= e=2.7.  Технически удобно m=2, однако известны и "троичные" машины , элементы которых имеют по 3 устойчивых состояния.

Можно также показать, что система , имеющая  N  состояний  обладает максимальной энтропией если её состояния равновероятны.

Получение информации о системе A в опыте B

,

где  один из n исходов опыта .

- называется средней условной энтропией системы А при условии В.

Рассмотрим систему, состоящую из A : A1…Am и  B: B1…Bn , причем все Ai , i=1..m, не совместны друг с другом и Bj , j=1..n, не совместны друг с другом, но Ai  и  Bj , для любого  i и j, связаны между собой.

Система может находится в любом из состояний .

Из курса «Теория вероятности» известно, что

(*)

и

.

Отсюда непосредственно следует, что

.

Рассмотрим энтропию такой системы:

.                        (**)

Из (*) и  (**) получим, что

Таким образом

, т.к. А и В можно поменять местами.

Отсюда, в частности следует , что

Выведем формулу для количества информации, которую мы можем получить о системе A из опыта B.

Отсюда вытекает очень важное свойство, а именно:

Пример: по конвейеру идут детали A1-хорошие  и A2 – бракованные: вероятность встретить хорошую деталь p(A1)=0.8 и бракованную – p(A2)=0.2. На конвейере установлен робот, который проверяет качество деталей: он может не забраковать (событие B1) или забраковать (событие B2) деталь. Вероятность не забраковать  хорошую деталь p(B1/A1)=0.9, забраковать хорошую - p(B2/A1)=0.1 и забраковать бракованную - p(B2/A2)=1.

Из рисунка теперь видно, что

P(A1B1)=0.72

P(A1B2)=0.08

P(A2B1)=0

P(A2B2)=0.2

P(A1)=0.8

P(B1)=0.72

P(A2)= 0.2

P(B2)=0.28

Рассмотрим теперь случайную величину  с непрерывной плотностью вероятности . Разобьем ось X на отрезки , таким образом вероятность попадания  в интервал  будет .

Если , то , где - дифференциальная энтропия.

Рассмотрим равномерное распределение.

Энтропия при равномерном распределении:

Из всех распределений с фиксированными концами равномерное имеет наибольшую энтропию.

Рассмотрим теперь нормальное распределение.

Пусть , тогда энтропия

Примечание:

Из всех распределений с фиксированной дисперсией  нормальное распределение  имеет наибольшую энтропию.

Пример 1: Во сколько раз мощность равномерно распределенного сигнала (с параметром ) должна быть больше нормально распределенного (c параметрами  и, чтобы они имели одинаковую энтропию?

Пусть, тогда  , где  - средняя мощность сигнала.

Для нормального распределения: .

Для равномерного :.

Отсюда видно, что

Пример 2:
x -истинное значение сигнала.

- измеряемое значение сигнала.

, где .

Величина  называется «эпсилон энтропия».

Пример 3:

-истинное значение сигнала.

- измеряемое значение сигнала.

- при условии, что инезависимы.

Поскольку

,

то

. ( информация , содержащаяся в одном отсчете сигнала , среднее значение которого равно 0, если Рпол- мощность полезного сигнала, Ршум- мощность шума).

Информационные характеристики источников информации и каналов связи.

Последовательность знаков можно рассматривать как сообщение.

Если у нас источник вырабатывает определённый набор знаков, то это источник дискретных сообщений.

При этом, если появление каждого знака независимо от того что было до него, то это  источник с независимыми знаками.

Если вероятность появления любого знака не зависит от времени, то источник носит название стационарного.

Эргодическим источником называется источник,  у которого результат оценки вероятности по одному сообщению и по ансамблю дают один и тот же результат.

В дальнейшем мы будем рассматривать стационарный эргодический источник с независимыми знаками.

Энтропия одного знака.

Пусть источник вырабатывает дискретные знаки (алфавит):

L:     z1, z2, z3, z4,.................zL

p1,  p2, p3, p4,...........................pL

Следовательно выражение для энтропии одного знака запишется так:

Если бы все знаки встречались бы с равной вероятностью, то

- коэффициент избыточности.

Информационной характеристикой источника является его производительность:

- количество информации, которое источник может выдать за единицу времени.

- среднее время на выработку одного знака, т. к. на каждый знак может тратиться различное время.

Возьмём большое количество знаков (последовательность):

Рассмотрим, какое число последовательностей длины N можно составить из L  знаков.

M – число последовательностей: M = LN.

Типичная последовательность – последовательность, в которой различные знаки встречаются с частотой, близкой к их вероятности.

Например: Сколько раз встретиться знак zi ?

Необходимо вспомнить закон больших чисел:

где  N – длина последовательности;

mi – число, показывающее, сколько раз знак zi встретится в

последовательности.

mi ~ Npi (очень длинная последовательность)

Знаки независимы , для независимых событий A , B, C :

P(ABC) = P(A) * P(B) * P(C)

P(ABCA) = P(A)2 * P(B) * P(C)  , поэтому вероятность  P0 – типичной последовательности,

P0 = p1NP1 * p2NP2 * ....

Все типичные последовательности равновероятны , а не типичные - крайне мало вероятны, поэтому  количество типичных последовательностей  mT = 1/P0.

Тогда Hm = log2mT = NH(z) – энтропия   системы из N  независимых частей.

H(z) – энтропия одного знака.

- Отношение числа типичных последовательностей ко всем возможным.

Чем > N, тем < mT ,  но если нет избыточности , то практически все последовательности - типичные.

Любую типичную последовательность можно закодировать набором двоичных символов, число их Q  должно быть равно энтропии последовательности.

Q = Hm = log2mT .

Но в последовательности N, потому в среднем на 1 знак придется  Q/N символов. В то же время Q/N = Hm/N=H(z)

Кодирование , при котором среднее число двоичных символов на знак равно энтропии знака , называется эффективным.  Его можно реализовать всегда , если кодировать очень длинные последовательности , но это технически сложно. Поэтому на практике среднее число символов на знак больше энтропии знака , чем меньше различие Q/N и H(z) , тем эффективнее код.

Какова производительность источника непрерывных сообщений?

Данная производительность характеризуется   - энтропией.

, где  - ширина полосы пропускания.

- среднее время итерации одного отсчёта.

Информационные  характеристики канала передачи данных.

Ui                                                         Vj

канал передачи

данных

Ui– набор знаков на входе канала, - Vj знаки на выходе.

Ui = Vi - условие идеального канала.

Пропускная способность – количество информации, которое канал может передать за единицу времени.

-  среднее время передачи одного знака .

Пример:

Найти Ск при условии, что  по каналу передаётся в одну секунду 106 символов (частичный случай знака “0” или ”1”). “0” или ”1” поступает на вход с равной вероятностью.

А) При этом каждый символ  искажается  ( воспринимается как противоположный) с вероятносью  p=0.1..

H(U)=1;

В общем случае:

,  если символ сохраняется с вероятностью  р, а "испортится"- с (1-р).

В) В пакете из 4-х символов один символ искажён с вероятностью ¼.

H(u/искаж)=2 (т.к. неизвестно , какой из 4 символов искажен), отсюда

Рассмотрим пропускную способность канала непрерывных сообщений:

Видно , что чем шире полоса пропускания канала , тем выше его пропускная способность. Но...

, где S - спектральная плотность шума.

Обозначим:

Вычислив предел этого выражения рои  , получим

При увеличении P и уменьшении S(), увеличивается Cк.

Кодирование информации.

Кодированием информации называется процесс преобразования её в другую форму.

Цели кодирования:

- Преобразование информации в форму, в которую технически удобно преобразовывать, получать, передавать, генерировать. Примеры:

- Двоичный код,

- двоично- десятичный код,

-код Грея ( каждое следующее число отличается от предыдущего на 1 разряд)

| 0 ¦ 0 0 0 0 1 ¦ 0 0 0 1 2 ¦ 0 0 1 1 3 ¦ 0 0 1 0 | 4 ¦ 0 1 1 1 5 ¦ 0 1 0 1 6 ¦ 0 1 1 0 7 ¦ 0 1 0 0 | 8 ¦ 1 1 0 0 9 ¦ 1 1 0 1 10 ¦ 1 1 1 1 11 ¦ 1 1 1 0 | 12 ¦ 1 0 1 0 13 ¦ 1 0 1 1 14 ¦ 1 0 0 1 15 ¦ 1 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |

- Эффективное кодирование устраняет избыточность кодов.

Примером этого типа кодирования может служить азбука Морзе.

- Кодирование  для обнаружения и исправления ошибок (помехо – устойчивые коды) –  они всегда   избыточны.

- Кодирование информации с целью сокрытия ее от посторонних пользователей(криптография).

Эффективное кодирование.

Если среднее количество символов на один знак = энтропии одного знака, то это оптимальное кодирование.

- Код Шеннона – Фано.

Принцип: знаки или комбинации знаков выписываются в столбик по мере убывания вероятности. Столбик делится на части с приблизительно равной суммарной  вероятностью. Верхней половине приписывается 1, нижней 0. Каждая группа в свою очередь так же делится пополам , в верхней части добавляется 1, в нижней 0 и т.д.

Пример 1: Пусть  источник генерирует     z1 c вероятностью p(z1) = 0,5;

z2 c вероятностью p(z2) = 0,25;

z3 c вероятностью p(z3) = 0,125;

z4 c вероятностью p(z4) = 0,125;

p  знак  код

z1     1

z2     0   1

z3     0   0   1

z4     0   0   0   1

Тогда энтропия будет находиться так:

H(z) = - log2 - log2 - log2 - log2 = 1,75

А среднее число символов на знак:

Q = 1* + 2* + 3* + 4* = 1,75

Пример 2: Пусть  источник генерирует z1 c вероятностью p(z1) = 0,8;

z2 c вероятностью p(z2) = 0,2;

Далее образуем группы так, чтобы выстроить их по мере убывания p:

Группа

знаков          р                                 код

z1 z1 z1   -   0,512 (0,8 * 3)                1

z1 z1 z2   -   0,128 (0,8 * 2 * 0,2)       0   1   1

z1 z2 z1   -   0,128                               0   1   0

z2 z1 z1   -   0,128                               0   0   1

z2 z2 z1   -   0,032                               0   0   0   1   1

z2 z1 z2   -   0,032                               0   0   0   1   0

z1 z2 z2   -   0,032                               0   0   0   0   1

z2 z2 z2   -   0,032                               0   0   0   0   0

H(z)= Q = , где Q – среднее число символов на один знак;

- среднее число символов на три знака;

- Код Хафмана.

Знаки или группы знаков  объединяются попарно и их вероятности суммируются вплоть до получения 1.  Образуется " дерево" с общей вершиной. Затем ветви с большей вероятностью приписывается 1 , - с меньшей 0 ( если вероятности равны - выбор произволен)

P

Теоремы Шеннона о передаче информации ( приводятся без доказательства).

- Если производительность источника не больше, чем  пропускная способность канала , то по каналу  без помех можно передать всю информацию, производимую источником.

- Если пропускная способность канала с помехами больше, чем производительность источника, то по каналу можно передать всю информацию, производимую источником, со сколь угодно малой вероятностью ошибки.

Помехоустойчивые коды.

Корректирующая способность кода, характеризуется:

- количеством ошибок, которые можно обнаружить, r и

- количеством ошибок, которые можно исправить, s.

Для оптимальных кодов r и s максимально, при данных k – число информативных символов в слове - и n – длина слова с учетом добавочных символов.

При данных параметрах k и n количество информативных слов будет 2k.

При блочном кодировании весь поток информации делится на равные блоки, не обращая внимания на границы слов.

Кодировка осуществляется с помощью алгебраических действий по следующим правилам:

1+1=0

1=-1

1*0=1

1*1=1.

Для описания кода вводится еще одна характеристика называемая кодовым расстоянием, d – это минимальное число разрядов , которыми отличаются различные кодовые слова. Для успешного кодирования должны выполняться два условия:

d>=r+1

d>=2*s+1.

Код Хэмминга.

На примере кода Хэмминга с параметрами n=7 и k=4  рассмотрим помехоустойчивый код.

В основе кода  лежит базовая последовательность из  4 слов по 7 символов в каждом (d>=3), причем  в каждом слове единиц должно быть не меньше, чем кодовое расстояние. Эта последовательность записывается в виде матрицы g, называемой порождающей,

так, что первые k=4 столбцов образуют единичную матрицу E. Таким образом матрицу g можно записать как g=(E,P), где P –остальные столбцы матрицы g.

При кодировании некоторого числа x , например i=0110 (число 6 в десятичной системе счисления), мы получим новое число y=i*g=(0110110). Сравнив x и y, можно заметить, что первые 4 символа числа y совпадают с числом  x, они называются информативными, оставшиеся – проверочными. Коды, у которых кодируемое слово содержится в его коде называются разделимыми.

Раз код помехоустойчивый следовательно должны быть какие-то проверяющие условия на наличие помех (ошибок).В качестве этого условия берется следующее

y*H=0, где H=(P/E) – проверяющая матрица.

В данном случае Н=

Если это условие выполняется, то слово передано без ошибок.

Действительно, y*H=x*(E,P)*(P/E)=P+P=0 (P+P=0  из условия, что 1+1=0). На самом же деле получится строка, состоящая из трех элементов, каждый из которых равен нулю, если ошибок нет.

Рассмотрим кодовое слово a вида ( a1, a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 ) и строку b=(b1 , b2 , b3 ) как результат a*H. По правилу умножения матриц получим 3 уравнения:

a1+ a2 + a4 + a5 = b1

a1+ a3 + a4 + a6 = b2

a2+ a3 + a4 + a7 = b3.

Допустим теперь, что a1 ошибочен, тогда b=(110)

Если a2 ,                                                    то b=(101).

Если a3 ,                                                     то b=(011).

Если a4 ,                                                     то b=(111).

Если a5 ,                                                     то b=(100).

Если a6 ,                                                     то b=(010).

Если a7 ,                                                     то b=(001).

Отсюда хорошо видно, что совокупность строк  b образует матрицу H, тогда зная код ошибки, с помощью матрицы H можно легко вычислить номер ошибочного элемента.

Такая строка, в общем случае не равная нулю, называется синдромом ошибки.

Вопрос: сколько необходимо синдромов, чтобы исправить q>1 ошибок?

Если n длина кодового слова, то

n+Cn1+ Cn2+ Cn3+…+ Cnq=Q.

Условие: Q<=2n-k.

Для совершенного кода должно выполняться: Q+1=2n-k.

Пример:

Пусть n=15, q=2, тогда Q=15+ C152=120, т.е. для обнаружения двух ошибок необходимо 120 синдромов, т.е. 7 проверяющих символов.

Циклические коды.

В качестве порождающего элемента берется полином g(x).

Пример для кода с параметрами (7,4).

Пусть g(x)=x3+x+1, этот полином соответствует двоичному числу 0001011.

Циклическим код называется  потому, что при умножении g(x) на x разряды сдвинуться:

g(x)*x=x4+x2+x          0010110

g(x)*x2=x5+x3+x2       0101100

Поскольку, для n=7 максимальная степень полинома = 6, то

g(x)*x4=x5+x4 +1      0110001, т.е. степень берется по модулю 6 (в общем случае n-1).

Возьмем  i = 610=01102, т.е. i(x)= x2+x .Тогда i закодируется как y(x)=i(x)*g(x)=(x2+x)*(x3+x+1)=x5+x4+x3+x. Числу i соответствует код y=0111010-как видно код неразделимый.

Для раскодирования применяют обратную операцию: i(x)=y(x)/g(x).

Если на выходе приемного устройства имеем полином y(x)= x5+x4+x3+x (0111010), то остаток от деления естественно будет =0, т.е. слово передано без ошибок.

Если же произошла ошибка (на выходе имеем, например, y(x)= x5+x4+x3+x+1, т.е. 0111011), тогда остаток от деления r(x) =1  и, очевидно, что ошибка в первом разряде кода. Вообще, если остаток от деления содержит одно слагаемое хк, то надо изменить  соответствующий  разряд а принятом слове, т.е. исправленное слово будет y(x)+ хк.

Если r(x) равен какому-то полиному, то осуществляем сдвиг разрядов влево до тех пор пока r(x) не  будет содержать одно слагаемое, что соответствует одной ошибке.

Например: на выходе y(x)= x6+x5+x4+x3+x (1111010), r(x)= x2+1. Осуществим сдвиг и получим новый полином y(x)= x6+x5+x4+x2+x+1 (1110101), остаток от деления которого r(x)=1, что говорит о том, что ошибка была в последнем разряде исходного кода. Исправив ее , осуществляем сдвиг полинома вправо и получаем верное слово.

На основе циклического кода можно построить разделимый код:

Циклический код c  параметрами  n и k и порождающим полиномом g(x) можно свести к коду Хэмминга, матрица g тогда будет

Где Si= остатку от деления Xn-I на  g(x) .

Существуют коды исправляющие пакеты ошибок.    Пакет из t ошибок означает , что в слове может быть от 1 до t ошибок , но они встречаются не в произвольных местах , а сосредоточены в области слова длиной t. Например , пакет из 3 ошибок может иметь одну из следующих форм:

Хi- разряд , с которого начинается область ошибок. ( с учетом цикличности). Очевидно , что для обнаружения и исправления ошибок , группирующихся в пакет , надо меньше синдромов , чем при их произвольном расположении. Например, при n=15

Q = 15 * 4 = 60.

Адаптивное кодирование.

Система подстраивается в зависимости от качества получаемой информации. То есть система обработки и передачи информации имеет обратную связь, другими словами, происходит кодирование в зависимости от количества ощибок.

Кодирование с целью сокрытия информации.

Принципы классификации:

I.

- Непрерывный код: сообщение кодируется обычным способом (например, двоичный код), далее складывают этот основной код со скрамблером ( от англ. «scramble»-свалка)-псевдослучайный код (генерируется программой).

Например: мы имеем непрерывную последовательность обычного кода                            (11001110010) и скрамблер (1001), тогда

11001110010

10011001100

01010111110  передаваемый код.

(правила суммирования смотри выше).

Для раскодирования получатель должен иметь точно такую же программу.

- Блочная кодировка ( сообщение кодируется блоками  1001 0101 1010).

II.

- Код с симметричным ключом (отправитель и получатель кодируют и раскодируют сообщения соответственно одним и тем же ключом).

- Код с несимметричным ключом (отправитель кодирует сообщение одним  ключом, а получатель  раскодирует сообщение другим ключом).

Несимметричный ключ.

Наиболее известен код RSA

Пусть шифруется некоторое число А в число В, а расшифровывается другим ключом.

Открытый ключ состоит из (n, S):

Пусть

Пусть

Закрытый ключ:

Чтобы создать ключ необходимо взять произведение двух  простых чисел:

Для раскодирования надо разложить n на простые множители , если простые числа содержат несколько десятков разрядов, то  это требует огромного машинного времени.

Для ускорения этой процедуры предложен «Алгоритм Шора».

Пусть требуется разложить n  на простые множители:

Возьмём  любое a, которое не является делителем  числа  n.

Тогда, найдём периодичность значений, получающихся из выражения:

ax/ mod n, где x=0, 1, 2,……, другими словами, мы имеем последовательность остатков: m1, m2, m3, m4, m5, m1, m2,……, которые

r=6

имеют некоторый период равный  r значений. Зная значение r, мы можем найти y1 и y2:

После чего находим НОД от y1 и y2:

НОД(y1, n);  НОД(y2, n). Это и будут простые сомножители n.

Рекордные цифры о записи, чтении, скорости передачи и стоимости информации.

- Скорость передачи информации по кабелю между Японией и США составляет 80 Гб/с;

- Плотность магнитной записи ρм=109 бит/см2;

- Плотность оптической записи ρо=109 бит/см2 -1010 бит/см2;

Оптическая запись осуществляется многослойно: с одной стороны просвечивают с частотой ν1, а с другой с частотой ν2, как раз на пересечении ν1 и ν2 и образуется слой информации:

- Скорость обработки информации

в электронном процессоре  ;, в оптическом процессоре можно осуществлять 1020 не элементарных операций в сек.

- Минимальная цена единицы информации это переход кванта с одного энергетического уровня на другой, при этом должно выполняться условие:

E1 (N1)

d

E2 (N2)

Где d – расстояние между уровнями должно быть больше kT хотя бы в

два раза. При этом .  2кТ-это и есть минимальная энергетическая цена единицы информации.

# Text boxes

1  0  0  0  1  1  0

0  1  0  0  1  0  1

0  0  1  0  0  1  1

0  0  0  1  1  1  1

Xn-1 0    0    0   S1

0   Xn-2  0    0   S2

0    0    Xn-3  0  S3

…………………

0    0   0   Xn-k  Sk